## Slide 1: Generacja sygnału sinusoidalnego z obwiednią
Wykonał :

## Slide 2: Program prezentacji
Sygnał
  Sinusoidalny
    Przykład obwiedni sygnału sinusoidalnego tłumionego
  Kosinusoidalny
  Radiowy
Obwiednia
  Matematycznie
    Obwiednia rodziny prostych (krzywych)
    Obwiednią rodziny elips jest asteroida
  Technicznie
Część praktyczna
  Program generujący sygnał sinusoidalny z obwiednią
  Przykładowe wykresy
Wnioski

## Slide 3: Sygnał sinusoidalny

## Slide 4: Wzór opisujący ten sygnał wygląda następująco:
gdzie:
  Um amplituda
  f częstotliwość wyrażona w hercach (Hz)
  t czas w sekundach
  w jest pulsacją wyrażoną w radianach na sekundę
  w=2pf

## Slide 5: Funkcje sinusoidalną opisują dwa parametry
Amplituda
Częstotliwość

## Slide 6
Czasami zamiast amplitudy używa się pojęcia wartości skutecznej Usk czy też wartości międzyszczytowej Upp
Wartość skuteczna jest równa Usk=0,707*Um, natomiast wartość międzyszczytowa jest równa podwojonej amplitudzie Upp=2*Um
Przykładem wartości skutecznej sygnału sinusoidalnego może być znana wszystkim wartość U=230V o częstotliwości 50Hz w gnieździe sieciowym, jakie znajduje się w każdym mieszkaniu.
Amplituda tego napięcia wynosi 325V, a wartość międzyszczytowa 650V

## Slide 7: Przykład obwiedni sygnału sinusoidalnego tłumionego.

## Slide 8: Sygnał kosinusoidalny

## Slide 9: Sygnał radiowy
Sygnał ten ma postać y(t)=x(t) cos(ωot+ jo) gdzie x(t) jest dowolnym sygnałem impulsowym

## Slide 10: Wykorzystanie sygnału radiowego
Sygnały takie są wykorzystywane m.in. w systemach radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych.
Stad pochodzi ich nazwa. Sygnał x(t) jest nazywany obwiednią impulsu y(t), a funkcja cos(wo t+jo ) jego wypełnieniem.
Czas trwania impulsu T jest z reguły wielokrotnie dłuższy od okresu wypełnienia T0 = 2p/wo

## Slide 11: Pojęcie obwiedni
Matematyczne
  dotyczące rodziny krzywych lub powierzchni występujące w geometrii różniczkowej; obwiednia jest to krzywa, która w każdym swym punkcie jest styczna do pewnej linii lub powierzchni.

## Slide 12: Obwiednia rodziny prostych (krzywych)
Obwiednią rodziny prostych y - 2cx + c2 = 0 jest parabola y = x2

## Slide 13: Obwiednią rodziny elips jest asteroida opisana wzorem

## Slide 14: Opis techniczny obwiedni
Funkcja amplitudy w dziedzinie czasu.
Jest to obwódka, którą można narysować łącząc wierzchołki graficznego obrazu widzianego np. na oscyloskopie.
Obwiednia to jeden z parametrów sygnału, który bez niego w zasadzie nie istnieje.
W istocie obwiednia powstaje dopiero wtedy, gdy złoży się ze sobą dwa sygnały - np. z generatora przebiegów (oscylatora) i czegoś, co potocznie nazywane jest generatorem obwiedni.

## Slide 15: Program generujący sygnał sinusoidalny z obwiednią.
W programie zadajemy następujące zmienne:
op – opóźnienie
part – parametr tłumienia
czest – częstotliwość

## Slide 16: Kod źródłowy programu
function [x]=sinobw (op,part,czest);
%Wejście
% op- opóźnienie
% part -parametr tłumienia
% czest – częstotliwość
% wyjście x - sygnał sinusoidalny z obwiednią
t=[0:0.001:6*pi];
x=(t-op).*exp(-part*(t-op)).*sin(2*pi*czest*(t));
plot(t,x);

## Slide 17: Parametry wykresu Opóźnienie =0.5 Parametr tłumienia =0.4 Częstotliwość =10

## Slide 18: Parametry wykresu Opóźnienie =0.5 Parametr tłumienia =0.4 Częstotliwość =1000

## Slide 19: Parametry wykresu Opóźnienie =0.05 Parametr tłumienia =0.04 Częstotliwość =10

## Slide 20: Parametry wykresu Opóźnienie =100 Parametr tłumienia =0.1 Częstotliwość =10

## Slide 21: Parametry wykresu Opóźnienie =0.5 Parametr tłumienia =0.1 Częstotliwość =10

## Slide 22: Wnioski do programu
Kształt wykresu zależy od zadanej wartości parametru part (parametr tłumienia) im wartość tego parametru jest większa tym wykres jest "mniejszy" i szybciej opada
Wraz ze wzrostem częstotliwości kształt wykresu sie zmienia
Parametr opóźnienie wpływa na rysowanie wykresu od początku układu współrzędnych większa wartość tego parametru przesuwa wykres w prawo

## Slide 23: Bibliografia
Przetwarzanie sygnałów Jerzy Szabatin
www.wilkpedia.pl
http://elportal.pl/ea/

## Slide 24: Dziękuje za Uwagę 