## Slide 1: Pomiary anten: Charakterystyka promieniowania Kierunkowość Zysk energetyczny Impedancja wejściowa Współczynnik fali stojącej
Opracowali:
Anteny i fale
- seminarium

## Slide 2: Charakterystyka promieniowania
Charakterystyka promieniowania jest jednym z najważniejszych parametrów anteny. Jest ona trójwymiarowa i jej pełen opis wymaga pomiarów we wszystkich kierunkach przestrzeni. W praktyce wykonuje się pomiary charakterystyki w tzw. płaszczyznach głównych (E i H). Ponieważ charakterystyka promieniowania jest zdefiniowana w strefie dalekiej anteny, więc antena testowa, za której pomocą dokonujemy pomiaru, także powinna znajdować się w tej strefie. Jej początek wyznacza równanie:
Najczęściej dokonuje się pomiarów na specjalnie przygotowanym poligonie. Zarówno antena mierzona, jak i antena pomiarowa znajdują się na wieżach wykonanych z materiałów niemetalowych. Sygnał z nadajnika jest doprowadzony za pomocą kabla koncentrycznego umieszczonego zwykle pod ziemią. Ponieważ wynik pomiaru może być zafałszowany przez odbicia fal, w pobliżu anten nie powinny się znajdować żadne przeszkody sztuczne ani naturalne.

## Slide 3: Charakterystyka promieniowania
Aby zapobiec odbiciom od ziemi fragment terenu położony między wieżami wykłada się często specjalnym materiałem pochłaniają­cym fale elektromagnetyczne. Można spotkać poligony pomiarowe zorganizowane na dużych dachach budynków lub na wieżach. Powoduje to pewną redukcję
amplitudy fali odbitej od ziemi. Ze względu na zasadę wzajemności pomiar charakterystyki może odbywać się na dwa sposoby: nieruchoma antena mierzona i ruchoma antena pomiarowa lub (częściej) stała antena pomiarowa i ruchoma antena mierzona. Pomiary na poligonie są uzależnione od stanu pogody, należy się ponadto liczyć z zewnętrznymi sygnałami zakłócającymi.
Wpływ odbić na pomiar anten

## Slide 4: Charakterystyka promieniowania
Dla małych anten aperturowych pomiary mogą się odbywać w pomieszczeniach (jeśli tylko zachowany jest warunek strefy dalekiej). Część ścian takiej sali musi być wyłożona materiałem pochłaniającym fale. Jeśli wyłożymy całkowicie wszystkie ściany, sufit i podłogę, to otrzymamy komorę bezechową, symulującą wolną przestrzeń. Różnice między komorą a wolną przestrzenią polegają na tym, że temperatura szumowa ścian wynosi ok. 300 K, a ponadto komora zapewnia całkowitą izolację od zewnętrznych pól elektromagnetycznych (szumy, interferen­cje), które mogą być przyczyną błędów pomiarowych. Ponieważ w małym pomieszczeniu trudno jest zapewnić odpowiednią odległość potrzebną do wy­tworzenia fali płaskiej, używa się zestawów kompaktowych. Wykorzystują one paraboliczną antenę podświetloną, która wytwarza falę płaską. Dzięki temu jest możliwe zmniejszenie rozmiarów komór bezechowych. W ostatnich latach popularne stały się pomiary w strefie bliskiej anteny. Są one szczególnie preferowane w małych komorach. Pomiar tą metodą polega na zebraniu danych z anteny pomiarowej poruszającej się po płaszczyźnie, powierzchni kuli lub cylindra wokół mierzonej anteny, a następnie przekształceniu danych za pomocą dwuwymiarowej transformaty Fouriera na pole dalekie. Wadą jest znaczny koszt urządzeń, komputerów, oprogramowania (dość skomplikowanego), a ponadto niemożność wykonania pomiarów w czasie rzeczywistym.

## Slide 5: Charakterystyka promieniowania
Pomieszczenie przystosowane do pomiarów anten

## Slide 6: Charakterystyka promieniowania
Kształty materiałów pochłaniających fale elektromagnetyczne

## Slide 7: Charakterystyka promieniowania
Komora kompaktowa do pomiarów anten

## Slide 8: Charakterystyka promieniowania
Do wykonania pomiarów anten radiofonicznych i telewizyjnych w rzeczy­wistych warunkach wykorzystuje się śmigłowce wyposażone w aparaturę do pomiaru natężenia pola z użyciem anteny umieszczonej np. na dielektrycznym wysięgniku pod śmigłowcem, zestaw aparatury nawigacyjnej do określenia położenia i orientacji śmigłowca oraz komputer kontrolujący pomiary, zapisujący i wyświetlający wyniki. Taki pomiar odbywa się w czasie normalnej pracy radiostacji, jest jednak bardzo kosztowny i niemożliwy do wykonania w mieście.
W większości przypadków charakterystyka promieniowania jest mierzona dla polaryzacji pożądanej. W niektórych przypadkach niezbędny jest pomiar charakterystyki anteny dla polaryzacji ortogonalnej. W celu uniknięcia wy­stępowania składowych radialnych pól przy takich pomiarach (które nie występują w rzeczywistości, lecz mogą pojawić się przy zapisie analitycznym), stosuje się powszechnie trzecią definicję Ludwiga przy określaniu składowych ortogonalnych.

## Slide 9: Kierunkowość anteny
Jest to miara zdolności koncentrowania energii w określonym kierunku kosztem innych kierunków.

## Slide 10: Zysk energetyczny
Zysk energetyczny anteny może być zmierzony poprzez porównanie z zyskiem anteny wzorcowej, którą jest zwykle dipol półfalowy lub antena tubowa. Zysk anteny wynosi:
gdzie:
P1 — moc odbierana za pomocą anteny mierzonej,
P2 — moc odbierana za pomocą anteny wzorcowej,
U1 — napięcie na zaciskach anteny mierzonej,
U2 — napięcie na zaciskach anteny wzorcowej.

## Slide 11: Zysk energetyczny
Pomiar zysku energetycznego metodą porównawczą

## Slide 12: Zysk energetyczny
Pomiar zysku energetycznego metodą absolutną -
polega na wykorzystaniu dwóch identycznych anten umieszczonych w swobodnej przestrzeni. Jedna z nich jest anteną nadawczą, a druga odbiorczą

## Slide 13: Impedancja wejściowa i WFS
W praktyce najczęściej zależy nam na pomiarze WFS w linii obciążonej anteną, czyli pośrednio modułu współczynnika odbicia T lub modułu impedancji wejściowej anteny. Do tego celu służy przyrząd zwany reflektometrem, składający się z dwóch sprzęgaczy kierunkowych do pomiaru fali padającej i fali odbitej od anteny. Nowoczesne nadajniki mają wbudowane reflektometry do ciągłej kontroli toru antenowego. Wzrost WFS powyżej zadanej wartości krytycznej powoduje wyłą­czenie nadajnika. Przenośne reflektometry są stosunkowo tanie, co sprzyja ich stosowaniu w praktyce inżynierskiej. Mają one wbudowane generatory, dzięki czemu możliwy jest wobulowany pomiar WFS w zadanym paśmie częstotliwości.

## Slide 14
Wynik pomiaru WFS dla anteny mikropaskowej na pasmo 2,4 GHz uzyskanego przyrządem SITE MASTER firmy ANRITSU

## Slide 15: Impedancja wejściowa i WFS
Współczesne przyrządy pomiarowe mają często funkcję DTF (Distance to Fault). Za pomocą transformaty Fouriera możliwe jest przejście z dziedziny częstotliwości do dziedziny czasu. Dzięki temu otrzymujemy wykres WFS (lub RL) w funkcji odległości. Ułatwia to znakomicie zlokalizowanie nieciągłości w torze antenowym. Aby jednak takie przejście było możliwe, należy do przyrządu wpisać tłumienie jednostkowe kabla oraz prędkość rozchodzenia się fali w kablu. Wiele reflektometrów umożliwia wyświetlenie impedancji na wykresie kołowym oraz pomiar strat wtrącenia IL toru.

## Slide 16
Przykładowy wykres WFS w funkcji odległości DTF (SITE MASTER firmy ANRITSU)

## Slide 17: Impedancja wejściowa i WFS
Impedancję wejściową anten na małych częstotliwościach (do kilku MHz) można zmierzyć metodami mostkowymi. Obecnie jednak do pomiarów impedancji anten w warunkach laboratoryjnych i terenowych wykorzystuje się przyrządy zwane analizatorami wektorowymi oraz analizatorami sieci, będącymi bardzo dokładnymi miliwoltomierzami w.cz., mogącymi określać zarówno amplitudę, jak i fazę mierzonego przebiegu. Należy jednak pamiętać, że antena jest podłączona do przyrządu pomiarowego za pomocą linii transmisyjnej. Ze względu na właściwości transformujące linii należy zawsze uwzględniać zmiany impedancji wejściowej wywołane kablami łączącymi antenę z nadajnikiem oraz tłumienie samego kabla. Dokonuje się tego w czasie kalibracji przyrządów pomiarowych.
Szczególną uwagę należy zwrócić na pomiar anten umieszczonych na obiektach nadawczych. Jeżeli pomiaru WFS dokonujemy dla anteny umieszczonej w pobliżu innych pracujących na maszcie anten, to wynik pomiaru może okazać się błędny. Należy wtedy przed jego wykonaniem wyłączyć wszystkie nadajniki.

## Slide 18: Pomiary zmniejszonych modeli anten
Pomiary charakterystyki promieniowania i impedancji wejściowej rzeczywistych anten są często trudne ze względu na ich duże rozmiary. W takich przypadkach wykonuje się pomiary modeli, których wymiary zostały pomniejszone n razy. Dzięki temu staje się możliwe pomierzenie w komorach bezechowych anten zainstalowanych na samolotach czy statkach. Można również zaprojektować zmniejszony model anteny i zmierzyć go wygodnie w komorze bezechowej, co pozwala na ewentualną optymalizację elementów, a następnie przeskalować model do rzeczywistych wymiarów. Jeśli skala modelu wynosi n, to każdy element modelu o długości Lm jest powiązany z długością rzeczywistą odpowiadającego mu elementu anteny o długości L za pomocą zależności:

## Slide 19: Pomiary zmniejszonych modeli anten
Jednocześnie częstotliwość, którą zasilamy model, musi być n razy większa, aby długości elektryczne elementów anteny rzeczywistej i modelu były identyczne:
Dla dokładnego zamodelowania wymagane jest, aby konduktywność materiału, z jakiego wykonano model, była przeskalowana następująco:
Jeśli konduktywność materiału a jest odpowiednio duża (np. miedź), to traktujemy materiał jako doskonały przewodnik i nie skalujemy go. Pomiary zmniejszonych modeli są szczególnie chętnie wykorzystywane w przypadku systemów antenowych instalowanych na samolotach i okrętach.