## Slide 1: Fala padająca ukośnie na granicę dwóch ośrodków. Prawo Snelliusa. Zjawisko i kąt całkowitego odbicia. Wyprowadzenie równań na współczynnik odbicia i transmisji dla przypadku polaryzacji równoległej i polaryzacji prostopadłej. Kąt Brewstera. Pojęcie i rodzaje polaryzacji (fala z polaryzacją liniową, kołową i eliptyczną).
Opracowali:
Anteny i fale
- seminarium

## Slide 2: Fala padająca ukośnie
Fala pada ukośnie na granicę dwóch ośrodków to bardzo istotny z praktycznego punktu widzenia przypadek.
Mamy z nim do czynienia:
  przy odbiciu fal radiowych od ziemi w radiodyfuzji i radiokomunikacji ruchomej lądowej na zakresie fal metrowych i mikrofal,
  a także podczas odbicia fal krótkich od jonosfery.

## Slide 3: Fala padająca ukośnie
Założymy, że mamy dwa bezstratne ośrodki, jak to pokazano. Kąty θi , θr i θt zwiemy odpowiednio kątem padania, odbicia i załamania. Problem fali padającej ukośnie rozbijemy na dwa podproblemy. Pierwszy będzie dotyczył fali, której wektor pola elektrycznego będzie leżał w płaszczyźnie padania xz {polaryzacja równoległa). Drugi podproblem będzie dotyczył fali, której wektor E będzie prostopadły do płaszczyzny xz {polaryzacja prostopadła). Każda płaska fala elektromagnetyczna może być zawsze wyrażona jako liniowa kombinacja dwóch podanych przypadków. Napiszemy wyrażenia na falę padającą, odbitą i transmitowaną dla każdego z dwóch ośrodków, a następnie dopasujemy warunki brzegowe w celu znalezienia nieznanych amplitud fal oraz kątów odbicia i załamania.
Ośrodek 1
Ośrodek 2
kąt padania
kąt odbicia
kąt załamania

## Slide 4: Fala padająca ukośnie
Podstawowe rodzaje propagacji

## Slide 5: Polaryzacja równoległa

## Slide 6: Polaryzacja równoległa
Wektor pola magnetycznego jest styczny do granicy ośrodków. Jeśli oznaczymy kierunek fali padającej jako ζ kierunek fali odbitej jako - ζ’, to współczynniki fazowe dla obu fal wynoszą odpowiednio e-jkζ oraz ejkζ’ . Suma fali padającej i odbitej w obszarze z < 0 wynosi:

## Slide 7: Polaryzacja równoległa
Wyrażając wersory ζ, oraz - ζ' w układzie współrzędnych prostokątnych otrzymujemy zależności:
Pole elektryczne i magnetyczne fali padającej możemy teraz wyrazić jako:

## Slide 8: Polaryzacja równoległa
Fala odbita i przechodząca do drugiego ośrodka wyraża się zależnościami:

## Slide 9: Prawo Snelliusa
Willebrord Snell (ur. 1580, zm. 30 października 1626) znany także jako Snellius lub Snel van Royen — holenderski astronom i matematyk. Najbardziej znany ze swojego prawa refrakcji, zwanego też prawem Snella.

## Slide 10: Prawo Snelliusa
Zgodnie z rysunkiem promień (padający) biegnący w ośrodku pierwszym, pada na granicę ośrodków, po czym zmienia kierunek (załamuje się) i jako promień załamany biegnie w ośrodku drugim.
Prawo Snelliusa mówi, że promienie padający i załamany oraz prostopadła padania (normalna) leżą w jednej płaszczyźnie, a kąty spełniają zależność:
n1 — współczynnik załamania światła ośrodka pierwszego,
n2 — współczynnik załamania światła ośrodka drugiego,
θ1 — kąt padania, kąt między promieniem padającym a normalną do powierzchni granicznej ośrodków,
θ2 — kąt załamania, kąt między promieniem załamanym a normalną.

## Slide 11: Prawo Snelliusa
Kąt padania jest równy kątowi odbicia.
Kąty: padania, odbicia i załamania leżą w jednej tzw. płaszczyźnie padania.
Ze względu na to, że prawo Snelliusa wymusza równość składowych odpowiedzialnych za fazę (równość prędkości fazowych trzech fal wzdłuż powierzchni granicznej), bywa czasem zwane warunkiem dopasowania fazy. W przypadku ośrodków stratnych liczby falowe k1 i k2 zamieniają się na współczynniki propagacji γ1 i γ2.

## Slide 12: Współczynnik odbicia i transmisji

## Slide 13: Impedancja falowa
Definiuje się ją zwykle w płaszczyznach równoległych do płaszczyzny granicznej. Powodem jest ciągłość składowych stycznych pól, z co za tym idzie, taka sama wartość impedancji w obu ośrodkach tuż przy płaszczyźnie z=0. Definiując impedancję falową jako stosunek składowych pola prostopadłych do osi z
otrzymamy zależności odpowiednio dla ośrodka 1 i 2:

## Slide 14: Prędkość fazowa
Fala podająca przedstawia się następująca:
Jeśli fala porusza się w kierunku x i z, możemy zdefiniować odpowiednio dwa współczynniki fazy:
Możemy używając ich napisać następującą równość:

## Slide 15: Prędkość fazowa
Prędkość fazowa w kierunku x:
Prędkość fazowa w kierunku z:
v – prędkość prostopadła do czoła fali

## Slide 16: Prędkość fazowa
Widać, że w obu przypadkach prędkość fazowa jest większa niż prędkość mierzona prostopadle do kierunku czoła fali. Oznacza to, że w przypadku granicy próżni i innego ośrodka materialnego prędkość fazowa będzie większa od prędkości światła. Nie jest to bynajmniej równoznaczne z naruszeniem wniosków wynikających z teorii względności. Mówi ona, że prędkość światła jest najszybszą możliwą prędkością, z jaką może poruszać się materia lub rozchodzić się informacja. W naszym przypadku nie porusza się żaden materialny przedmiot. Prędkość fazowa jest prędkością, z jaką porusza się fikcyjny punkt przecięcia czoła fali i linii narysowanej w wybranym kierunku.

## Slide 17: Prędkość fazowa

## Slide 18: Kąt Brewstera
Sir David Brewster (1781 - 1868) - angielski fizyk, rektor uniwersytetów - św Andrzeja od 1838 i Edynburskiego od 1859. Zajmował się między innymi polaryzacją światła. Wynalazł kalejdoskop, który mógł się według niego przydać do projektowania dywanów. Wynalazł również stereoskop soczewkowy, stanowiący znaczny postęp w stosunku do stereoskopu zwierciadlanego Wheatstone'a.

## Slide 19: Kąt Brewstera
Gdy na granicę ośrodków przezroczystych pada światło niespolaryzowane pod takim kątem, że promień odbity i załamany tworzą kąt prosty, to światło odbite jest całkowicie spolaryzowane. Kierunek pola elektrycznego światła odbitego jest prostopadły do płaszczyzny padania (płaszczyzny rysunku). Polaryzacja ta w optyce zwana jest prostopadłą i oznaczana S. Promień załamany jest spolaryzowany częściowo.
Zjawisko kąta Brewstera stosuje się do polaryzacji światła przez odbicie oraz do bezodbiciowego przechodzenia światła spolaryzowanego w elementach optycznych zwanych okienkami Brewstera, stosowanych często w laserach
Jest to kąt padania światła na materiał przezroczysty, dla którego promień odbity jest całkowicie spolaryzowany liniowo.

## Slide 20: Kąt Brewstera
W przypadku polaryzacji równoległej występuje jeszcze jedno ciekawe zjawisko. Kąt padania θb , przy którym Γ = 0, nazywamy kątem Brewstera. Pojawia się on, kiedy θi = θb:
Jeśli na granicę dwóch dielektryków pada fala o dowolnej polaryzacji pod kątem równym kątowi Brewstera, to fala odbita jest spolaryzowana liniowo i ma tylko składową pola elektrycznego prostopadłą do płaszczyzny padania wektora (polaryzacja prostopadła).

## Slide 21: Polaryzacja prostopadła
Fala płaska padająca na granicę dwóch ośrodków- polaryzacja prostopadła.

## Slide 22: Polaryzacja prostopadła
Fala odbita i przechodząca do drugiego ośrodka:
Fala padająca może być zapisana jako

## Slide 23: Współczynnik odbicia i transmisji

## Slide 24: Impedancja falowa
Dla przypadku polaryzacji prostopadłej impedancja falowa przyjmuje następującą postać:

## Slide 25: Polaryzacja prostopadła
Zależność modułu współczynnika odbicia dla polaryzacji prostopadłej i równoległej w funkcji kąta padania.

## Slide 26: Fala przechodząca do drugiego ośrodka

## Slide 27: Zależność współczynnika odbicia dla lądu
Moduł i faza współczynnika odbicia dla płaskiej ziemi
(εr=10, σ= 2*10-3S/m, f=3 GHz, h- polaryzacja pozioma, v- polaryzacja pionowa)

## Slide 28: Zależność współczynnika odbicia dla wody
Moduł i faza współczynnika odbicia dla wody morskiej
(εr=69, σ= 6,5 S/m, f=3 GHz)

## Slide 29: Fala o 2 przeciwstawnych skrętnościach
Moduł i faza współczynnika odbicia dla ziemi (εr=10, σ= 2*10-3S/m, f=3 GHz)
dla polaryzacji kołowej , co- fala o przeciwnej skrętności.

## Slide 30: Polaryzacja prostopadła
Korzystając z warunków brzegowych dla Ex i Hy dla z=0 mamy:

## Slide 31: Współczynnik odbicia i transmisji

## Slide 32
THE
END