## Slide 1: Zespół równań Maxwella w postaci różniczkowej i całkowej. Interpretacja fizyczna poszczególnych równań oraz warunki brzegowe.
Opracował:
Anteny i fale
- projekt

## Slide 2: Równania Maxwella
<number>
Równania te zostały opublikowane po raz pierwszy w r. 1873 i były oparte na wielu doświadczeniach z zakresu elektromagnetyzmu. Istnienie fal elektromagnetycznych przewidzianych przez J.C. Maxwella eksperymentalnie potwierdził H. Hertz w r. 1888. Sformułował on najpierw podstawowe założenia leżące u podstaw klasycznej teorii pola:
Materia jest traktowana jako ośrodek ciągły, a nie zbudowany z cząsteczek.
Zależność wszystkich rozważanych wielkości od czasu jest zdeterminowana, a energia rozchodzi się w postaci fal.

## Slide 3: Równania Maxwella
Lp | Postać różniczkowa | Postać całkowa | Nazwa | Zjawisko fizyczne
1 |  |  | Prawo Faradaya | Zmienne w czasie pole magnetyczne wytwarza pole elektryczne
2 |  |  | Prawo Ampere’a rozszerzone przez Mazwella | Przepływający prąd oraz zmienne pole elektryczne wytwarzają wirowe pole magnetyczne
3 |  |  | Prawo Gaussa dla elektryczności | Źródłem pola elektrycznego są ładunki
4 |  |  | Prawo Gaussa dla magnetyzmu | Pole magnetyczne jest bezźródłowe, linie pola magnetycznego są zamknięte
<number>
j – gęstość prądu [A/m²]
ρ – gęstość ładunku [ C / m³]
– operator dywergencji [1/m],
– operator rotacji [1/m].
D – indukcja elektryczna [ C / m²]
B – indukcja magnetyczna [ T ]
E – natężenie pola elektrycznego [ V / m ]
H – natężenie pola magnetycznego [ A / m ]
ΦD – strumień indukcji elektrycznej [ C = A·s]
ΦB – strumień indukcji magnetycznej [ Wb ]

## Slide 4: Pierwsze równanie Maxwella
<number>
Pierwsze równanie Maxwella dotyczy efektu elektrycznego zmieniającego się pola magnetycznego. Jest to tzw. prawo indukcji wybitnego fizyka i twórcy prawa elektrolizy Michaela Faradaya. Prawo indukcji Faradaya głosi, że indukowana w obwodzie elektrycznym SEM równa jest szybkości, z jaką zmienia się strumień przechodzący przez ten obwód. Sztabka magnetyczna przesuwana przez zamknięty obwód powoduje powstanie prądu w tym obwodzie. Prąd płynący w przewodniku wytwarza wokół siebie pole magnetyczne.

## Slide 5: Prawo Faradaya
<number>
Jeżeli w zmiennym polu magnetycznym umieścimy przewodzącą kołową pętlę (obwód) to w tym obwodzie popłynie prąd (prawo Faradaya). Oznacza to, że w miejscu gdzie znajduje się przewodnik istnieje pole elektryczne E, które działa na ładunki elektryczne w przewodniku wywołując ich ruch.
Zmianom pola magnetycznego towarzyszy zawsze powstanie pola elektrycznego
To pole elektryczne E zostało wytworzone (wyindukowane) przez zmieniające się pole magnetyczne B.
Obecność pętli (obwodu) nie jest konieczna. Jeżeli go nie będzie, to nie będziemy obserwować przepływu prądu jednak indukowane pole elektryczne E będzie nadal istnieć.
Indukowane pola elektryczne nie są związane z ładunkiem, ale ze zmianą strumienia magnetycznego.

## Slide 6: Prawo Faradaya
<number>
Indukowane pole elektryczne nazywamy (ze względu na kształt linii) wirowym polem elektrycznym.
Natężenia kołowego pola elektrycznego jest związane z indukowaną siłą elektromotoryczną.
Cyrkulacja wektora natężenia pola E po dowolnym zamkniętym konturze jest równa szybkości zmiany strumienia magnetycznego przechodzącego przez ten kontur.
Całkowanie odbywa się po drodze, na której działa siła tj. wzdłuż linii pola elektrycznego.

## Slide 7: Pierwsze równanie Maxwella
<number>
Zmienne w czasie pole magnetyczne wytwarza zmienne w czasie pole elektryczne.

## Slide 8: Drugie równanie Maxwella
<number>
Drugie równanie Maxwella związane jest z prawem Amper'a, które zostało rozszerzone przez Maxwella. Dotyczy ono efektu magnetycznego zmieniającego się pola elektrycznego. Zakres zastosowań równań Maxwella jest niezwykle duży, obejmuje on podstawowe zasady działania wszystkich makroskopowych urządzeń elektromagnetycznych, takich jak silniki, synchrotrony, telewizja, radar. Jednak najważniejsze było wyprowadzenie równań noszących jego imię, czterech równań, które razem opisują, za pomocą odpowiednich wielkości wektorowych, wzajemny związek pomiędzy polem elektrycznym a polem magnetycznym w danej przestrzeni.

## Slide 9: Prawo Ampera
<number>
Gdy ładujemy lub rozładowujemy kondensator to do okładek dopływa (lub z nich ubywa) ładunek i w konsekwencji zmienia się pole elektryczne E w kondensatorze.
Zmieniający się w obwodzie prąd I jest
"uzupełniony„ polem E zmieniającym się między okładkami w kondensatorze.
Doświadczenie pokazuje, że pomiędzy
okładkami kondensatora powstaje pole magnetyczne wytworzone przez zmieniające się pole elektryczne.

## Slide 10: Prawo Ampera
<number>
Pole magnetyczne może być wytwarzane zarówno przez przepływ prądu (prawo Ampère'a) jak i przez zmienne pole elektryczne.
Linie pola, mają kształt okręgów tak jak linie pola wokół przewodnika z prądem.
Zmianom pola elektrycznego towarzyszy zawsze powstanie pola magnetycznego.

## Slide 11: Drugie równanie Maxwella
<number>
Zmienne w czasie pole elektryczne wytwarza zmienne w czasie pole magnetyczne.

## Slide 12: Trzecie równanie Maxwella
<number>
Trzecie równanie Maxwella to prawo Gaussa dla elektryczności. Dotyczy ładunku i pola elektrycznego. Prawo Gaussa zastosowane do dowolnej powierzchni podaje związek pomiędzy strumieniem pola elektrycznego przechodzącym przez tę powierzchnię i całkowitym ładunkiem zamkniętym wewnątrz niej. Prawo Gaussa może być użyte do wyznaczenia E, jeśli rozkład ładunków jest tak symetryczny, że przez odpowiedni wybór powierzchni Gaussa możemy łatwo obliczyć całkę w równaniu. Całka ta, zwana powierzchniową, oznacza, że rozpatrywaną powierzchnię, przez którą przenika strumień pola elektrycznego, należy podzielić na odpowiednią ilość elementów powierzchniowych, z jakiej się składa cała rozpatrywana powierzchnia.

## Slide 13: Czwarte równanie Maxwella
<number>
Czwarte równanie Maxwella to prawo Gaussa dla magnetyzmu. Prawo Gaussa dla pola magnetycznego będące jednym z podstawowych równań elektromagnetyzmu jest formalnym stwierdzeniem wniosku wypływającego ze znanych faktów dotyczących elektromagnetyzmu, mianowicie wniosku o nieistnieniu izolowanych biegunów magnetycznych. Z prawa Gaussa można wyprowadzić prawo Coulomba. Wówczas ładunki jednoimienne odpychają się, a ładunki różnoimienne przyciągają się z siłą odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między nimi. Ładunek umieszczony na izolowanym przewodniku przemieszcza się w kierunku jego powierzchni zewnętrznej.

## Slide 14: Prawo Gaussa dla magnetyzmu
<number>
Strumień pola magnetycznego B przez powierzchnię S (analogicznie jak strumień pola elektrycznego E)
Ponieważ linie pola B są krzywymi zamkniętymi, więc dowolna powierzchnia zamknięta otaczająca źródło pola magnetycznego jest przecinana przez tyle samo linii wychodzących ze źródła co wchodzących do niego.
Strumień pola magnetycznego przez zamkniętą powierzchnię jest równy zeru.
Nie udało się zaobserwować w przyrodzie pojedynczych biegunów magnetycznych analogicznych do ładunków elektrycznych.

## Slide 15: Warunki brzegowe
<number>
Składowe normalne
Składowe styczne

## Slide 16: Zastosowania równań
<number>
Powstawanie fal elektromagnetycznych
Wniosek z równań Maxwella:
źródłem fali elektromagnetycznej jest poruszający się ładunek
Mimo, ze ładunek w spoczynku wytwarza radialne pole, jednak pole od ładunku poruszającego sie (ruchem niejednostajnym) może mieć inny kierunek

## Slide 17: Zastosowania równań
<number>
w dużej odległości od źródła powstaje „fala”
Inna fale wytwarza dipol:

## Slide 18: Zastosowania równań
<number>
Fale elektromagnetyczne

## Slide 19: Zastosowania równań
<number>
Lewitacja

## Slide 20: Zastosowania równań
<number>
Płaszczyzna doskonale przewodząca