## Slide 1: Mikrofalowe elementy półprzewodnikowe
Opracował:
Urządzenie mikrofalowe
- seminarium

## Slide 2: Klasyfikacja
<number>

## Slide 3: Diody mikrofalowe
<number>
Diody przeznaczone do zastosowań w mikrofalowym zakresie częstotliwości pracują w pasmach:
  Pasmo decymetrowe UHF, 0.1<λ<1m; 0.3<f<3 GHz,
  Pasmo centymetrowe SHF, 1<λ<10cm, 3<f<30 GHz,
  Pasmo milimetrowe EHF 1<λ<10 mm, 30<f< 300 GHz.
Podział diod mikrofalowych:
  diody ze zmienną rezystancją (warystory),
  diody ze zmienną reaktancją (waraktory),
  diody ze sterowaną impedancją,
  diody z ujemną rezystancją.

## Slide 4: Diody mikrofalowe
<number>
Warystory – elementy o nieliniowej charakterystyce prądowo - napięciowej; warystory stosuje się w układach detekcji oraz mieszaczach.
Diody ze sterowaną impedancją – diody p-i-n stosowane w mikrofalowych przełącznikach, bezpiecznikach, modulatorach i dzielnikach.
Ujemną rezystancją uzyskuje się w diodach tunelowych oraz generacyjnych (lawinowo - przelotowych, diodach Gunna).
Stosuje się trzy rodzaje diod:
  ostrzowe,
  Schottky`ego,
  zwrotne.

## Slide 5: Diody mikrofalowe
<number>
Parametry techniczne diod detekcyjnych i mieszających
Parametry charakterystyczne:
  napięcie UF przy prądzie przewodzenia IF,
  prąd IR przy napięciu wstecznym UR,
  pasmo częstotliwości pracy,
  czułość tangencjalna, prądowa i napięciowa,
  impedancja wejściowa,
  wejściowy współczynnik fali stojącej,
  straty przemiany,
  współczynnik szumów
Parametry graniczne:
  moc maksymalna,
  energia przepalania,
  temperatura dopuszczalna.
Schemat zastępczy diod
detekcyjnych i mieszających

## Slide 6: Diody mikrofalowe
<number>
1. Diody ostrzowe
Może mieć strukturę fizyczną złącza p-n albo złącza m-s z barierą Schottky’ego. Diody Ge – złącze p-n, diody Si (styk igły wolframowej z krzemem typu p), diody GaAs (styk igły fosforobrązowej z arsenkiem galu typu n). Bardzo mała pojemność złącza, duża częstotliwość pracy (2000 GHz).

## Slide 7: Diody mikrofalowe
<number>
2. Diody Schottky’ego
Styk płaskiej elektrody metalowej z półprzewodnikiem – bardzo krótkie czasy przełączania. Ich mała bezwładność predysponuje je do zastosowań jako diody mieszające i detekcyjne (do 100 GHz). Najlepsze właściwości mają w zakresie wstecznym. W zakresie przewodzenia – duże napięcie progowe. Mała wartość rezystancji szeregowej, mały poziom szumów własnych, duża stabilność pracy i odporność na wstrząsy.

## Slide 8: Diody mikrofalowe
<number>
3. Diody zwrotne
Dioda tunelowa o znikomo małym prądzie szczytu – złącze p+-n+ nieco słabiej domieszkowane, poziom Fermiego na krawędzi pasma zabronionego. Przy polaryzacji w kierunku przewodzenia nie ma prądu Esakiego, przy polaryzacji w kierunku wstecznym raptownie wzrasta tunelowy prąd Zenera. Stosuje się ja do detekcji i mieszania sygnałów przy odwróceniu roli obu kierunków polaryzacji (dioda dobrze przewodzi prąd w kierunku wstecznym, w pewnym zakresie polaryzacji w kierunku przewodzenia charakteryzuje się małym prądem). Zalety: małe napięcie progowe – duża czułość prądowa, duża szybkość działania, odporność na wpływ temperatury i promieniowania, mały poziom szumów własnych. Wykonuje się je z Ge o maksymalnej częstotliwości pracy 200 GHz.

## Slide 9: Diody mikrofalowe
<number>
Porównanie charakterystyki I(U) diody zwrotnej 1 i diody tunelowej 2
Porównanie typowych charakterystyk I(U) dla: diody zwrotnej 1; diody ostrzowej 2; diody Schottky`ego 3.

## Slide 10: Diody mikrofalowe
<number>
Parametry techniczne przykładowo wybranych diod detekcyjnych i mieszających

## Slide 11: Diody mikrofalowe
<number>
Diody o zmiennej impedancji
W kierunku wstecznym dioda p-i-n odznacza się bardzo dużą rezystancją i bardzo małą pojemnością. Podczas polaryzacji w kierunku przewodzenia do warstwy i wstrzykiwane są dziury i elektrony, warstwa ta jest zalewana, a więc dioda przechodzi w stan małej impedancji.
Diody mikrofalowe z ujemna rezystancją dynamiczną
W diodach tych do bezpośredniego przetwarzania energii prądu stałego na energie prądu zmiennego wykorzystuje się ujemną rezystancję dynamiczną wywołaną:
elektronowymi przejściami energetycznymi (diody TE – kilkaset mW)
skończonym czasem przelotu w obszarze ich unoszenia (diody TT – kilkaset mW)
tunelowanie nośników z pasma przewodnictwa przez warstwę zaporową do pasma walencyjnego (diody tunelowe – służą do wzmacniania i generacji sygnałów mikrofalowych małej mocy ~mW)

## Slide 12: Diody mikrofalowe
<number>
Mody diod TE
  mod Gunna; polaryzacja diody TE stałym napięciem, dla którego E>Ek – mała sprawność przemiany energii prądu stałego na energię sygnału mikrofalowego
  mod domeny gaszonej – stała czasowa obwodu rezonansowego mniejsza od czasu przelotu domeny
  mod LSA – stała czasowa obwodu rezonansowego mniejsza od czasu relaksacji (powstawania domeny)
a), b) – mod Gunna, c) – mod domeny gaszonej, e) – mod LSA

## Slide 13: Diody mikrofalowe
<number>
Diody PIN
Są używane jako elementy o zmiennej impedancji w układach elektronicznych bardzo wielkich częstotliwości. Posiadają małą rezystancję w kierunku przewodzenia i małą pojemność w kierunku zaporowym. W rezultacie odznaczają się niskim tłumieniem gdy są załączone, a wysokim tłumieniem kiedy nie przewodzą. Charakterystyczna dla tej diody jest bezwładność przy przełączaniu. Oznacza to, ze dioda nie nadąża ze swoją charakterystyką za zmianami sygnałów wejściowych. W zasadzie dioda ta funkcjonuje jak rezystor dla wysokich częstotliwości. Bezwładność, czas powrotu do napięcia zaporowego, zależy od czasu życia nośników mniejszościowych. Diody PIN dla zakresu mikrofal, mogą mieć t równe kilka ns, ale istnieją również diody PIN, które można stosować aż do kilku MHz z t równym ms.
Dolna granica częstotliwości = 1/2pt. Poniżej tej granicy dioda funkcjonuje jak zwykle złącze P-N.

## Slide 14: Diody mikrofalowe
<number>
Diody PIN
Rezystancja diody PIN w kierunku przewodzenia może się zmieniać od 1 do 10 000 Ω w zależności od polaryzacji. Stosowana jest w tłumikach sterowanych prądowo. Dioda PIN posiada wbudowaną warstwę wewnętrzną i (w idealnym przypadku warstwa półprzewodnika samoistnego), która znajduje się miedzy obszarem materiału P i materiału N.

## Slide 15: Diody mikrofalowe
<number>
Dioda ładunkowa
Jest typem diody, który podobnie do diody PIN, ma trzy warstwy. Różni sie jednak tym, że zmiana rezystancji odbywa się gwałtownie przy minimalnej zmianie ładunku miedzy P i N. Umożliwia to uformowanie impulsów prądu o bardzo stromych zboczach i pozwala otrzymać wiele częstotliwości harmonicznych przebiegu podstawowego. Typowym przykładem zastosowania jest powielacz częstotliwości dla zakresu wielkich częstotliwości.

## Slide 16: Diody mikrofalowe
<number>
Dioda Gunna
Używana głównie w generatorach mikrofalowych. Na powierzchnię arsenku galu o grubości ok 0,5 mm, naniesiona jest metodą epitaksji cienka warstwa arsenku galu typu N o niskiej rezystancji. Do drugiej strony struktury, od strony anody, dołączony jest metalowy radiator. Katoda diody znajduje się po stronie warstwy epitaksjalnej. Po dołączeniu do diody odpowiedniego napięcia, takiego by natężenie pola elektrycznego w warstwie epitaksjalnej przekroczyło 350 V/mm, nastąpi generacja obszaru o wysokim natężeniu pola nazwanego "domeną". Powstająca przy katodzie domena będzie się powoli przemieszczała w kierunku anody. Droga, po której się ona porusza decyduje o czasie powtarzania się impulsów. Dioda Gunna dla 10 GHz ma warstwę epitaksjalną ok. 10 mm. Przy połączeniu diody z rezonatorem, można uzyskać napięcie sinusoidalne. Jednym z wariantów diod Gunna są diody wykonane z silnie domieszkowanego półprzewodnika. Nazywają się diodami LSA i mogą generować impulsy mocy wielu kW.

## Slide 17: Diody mikrofalowe
<number>
Dioda Gunna

## Slide 18: Diody mikrofalowe
<number>
Diody przelotowe
Dioda IMPATT (Avalanche Transition- Time Diod) stosowana jest w generatorach mikrofalowych. Wykorzystuje się w niej czas przelotu przez warstwę ładunku przestrzennego, podobnie jak w diodach Gunna i diodach TRAPATT. Diody TRAPATT (Trapped Plasma Avalanche Triggered Transit) jest wariantem diody IMPATT. Ze względu na wartości czasów przełączenia diody Gunna i IMPATT na ogól nie wytrzymują wyższych częstotliwości niż 3 GHz. Diody TRAPATT mogą jednak być stosowane aż do ok. 500 Mhz i posiadać moce do 600 W. Dioda BARITT (Barrier Injection Transit Time) jest zbudowana z dwóch przeciwnie skierowanych złącz P-N, rozdzielonych wspólnym obszarem typ n. Opóźnienie czasowe powstające w obszarze n powoduje ujemną rezystancję.

## Slide 19: Diody mikrofalowe
<number>
Diody przelotowe
lawinowo-przelotowe (IMPATT i TRARAPATT) – powielanie lawinowe nośników w określonym obszarze oraz ich przelot przez warstwę ładunku przestrzennego
iniekcyjno-przelotowe (BARITT)
W diodach lawinowo-przelotowych ujemną konduktancję dynamiczną uzyskuje się w efekcie przesunięcia fazowego o 180º miedzy zmiennymi sygnałami prądu i napięcia spowodowanego skończonym czasem przelotu nośników przez warstwę ładunku przestrzennego.
W diodach iniekcyjno-przelotowych dwa złącza p-n rozdzielone są warstwą słabo domieszkowaną (obszar unoszenia). Źródłem nosników jest wstrzykiwanie poprzez jedno ze złącz spolaryzowanego w kierunku przewodzenia.

## Slide 20: Diody mikrofalowe
<number>
Zakresy zastosowań diod z ujemną rezystancją dynamiczną

## Slide 21: Diody mikrofalowe
<number>
Diody TE umożliwiają uzyskanie dużych mocy przy dużych częstotliwościach (100 GHz); ich sprawność wynosi kilka procent dla pracy ciągłej oraz 20-30% dla pracy impulsowej. Wzmacniacz z tymi diodami ma szerokie pasmo przenoszenia, dobrą liniowość fazy i amplitudy, niskie napięcie zasilania i małe szumy, ale ma małe moce wyjściowe i niezbyt wysoką stabilność temperaturową.
Diody IMPATT umożliwiają uzyskanie większych mocy, ale potrzebne jest większe napięcie zasilania (100 V). Sprawność 10-40%. Wzmacniacze z diodami IMPATT dają większe moce wyjściowe i lepszą stabilność temperaturową, ale małe pasmo przenoszenia, duże napięcie zasilania.
Diody BARITT służą do generacji fali ciągłej małej mocy (kilkaset mW) o częstotliwości <12 GHz i sprawności 5%. Znajdują zastosowanie w małych radarach (policyjnych). Zasilacze zbudowane z diod BARITT charakteryzują się niskim poziomem szumów.

## Slide 22: Tranzystory mikrofalowe
<number>
Podział
Klasyfikacja ze względu na częstotliwość pracy:
  tranzystory małej częstotliwości (m.cz.)
  tranzystory średniej częstotliwości (śr.cz.)
  tranzystory wielkiej częstotliwości (w.cz.)
  tranzystory bardzo wielkiej częstotliwości (b.w.cz.)
Małej częstotliwości – do kilkudziesięciu MHz.
Wielkiej częstotliwości – nawet do kilku GHz.

## Slide 23: Tranzystory mikrofalowe
<number>
Tranzystory b.w.cz.
Tranzystorami dla zakresu b.w.cz. (mikrofalowego) nazywa się tranzystory, których częstotliwość fT mieści się w zakresie mikrofalowym, czyli jest większa niż 1 GHz.
Tranzystory mikrofalowe dzieli się na trzy grupy:
  tranzystory małej mocy (do 0,3 W)
  tranzystory średniej mocy (od 0,3 do 5W)
  tranzystory dużej mocy (powyżej 5W)

## Slide 24: Tranzystory mikrofalowe
<number>
Tranzystory małej mocy
Tranzystory niskoszumne małej mocy są wykorzystywane do pracy w wejściowych wzmacniaczach odbiorników mikrofalowych. W tranzystorach tych najważniejszym zadaniem jest uzyskanie maksymalnej wartości częstotliwości granicznej oraz minimalnej wartości rezystancji rozproszonej bazy rbb’ (im mniejsza jest ta rezystancja tym mniejsze są szumy tranzystora).
Mogą one pracować we wzmacniaczach wąsko- i szerokopasmowych. Istotnym oprócz wzmocnienia parametrem jest niski współczynnik szumów. Niekiedy tranzystory tej grupy są stosowane w układach generacyjnych, zwłaszcza gdy istnieje potrzeba otrzymania dużej czystości widmowej generowanego sygnału

## Slide 25: Tranzystory mikrofalowe
<number>
Tranzystory średniej mocy
Tranzystory średniej mocy są uniwersalnymi przyrządami generacyjnymi i wzmacniającymi. Mając gorsze własności szumowe umożliwiają uzyskanie największych wzmocnień i szerokopasmową pracę zarówno generatorów, jak i wzmacniaczy.

## Slide 26: Tranzystory mikrofalowe
<number>
Tranzystory dużej mocy
W tranzystorach dużej mocy zarówno dla małej i dużej częstotliwości w celu lepszego odprowadzenia ciepła obudowy są duże i posiadają jedną płaską i gładką powierzchnię zapewniającą dobry styk z radiatorem. Zwykle obudowa spełnia również rolę elektrody kolektora co zapewnia dobre odprowadzenie ciepła z obszaru złącza B-C, w którym powstaje go najwięcej.
W tranzystorach mikrofalowych istotne znaczenie ma również równomierny rozkład gęstości prądu emitera.

## Slide 27: Tranzystory mikrofalowe
<number>
Tranzystory dużej mocy
Dwa najczęściej spotykane rozwiązania konstrukcyjne to struktury:
overlay
grzebieniowa